广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2021〕12号

广元市昭化生态环境局
关于食品家居与扶贫农产品配套包装厂新建项目环境影响报告表的批复

广元杰诺印务有限公司:
    你公司报送的《食品家居与扶贫农产品配套包装厂新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：
    一、基本情况和总体要求
    项目拟在四川省广元市昭化区元坝镇长坝社区建设，占地10048.05㎡。主要建设内容包括：建设食品家居与扶贫产品包装生产厂房9000㎡，普箱生产线2条、彩箱生产线1条及配套设施，配套办公楼、倒班房共500㎡。项目建成后将形成年产普通瓦楞纸箱300万个，彩印瓦楞纸箱300万个的生产能力。总投资1850万元，其中环保投资20.1万元。项目经区发改局同意（川投资备【2020-510811-22-03-478424】FGQB-0083号），符合国家现行产业政策。用地为工业用地，已取得建设用地规划许可证（地字第2020030）和四川广元昭化经济开发区管理委员会出具的入园证明，项目建设符合园区规划。
    在落实报告表提出的环境保护对策和措施、严格执行“三同时”制度、确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从生态环保角度可行，我局原则同意环境影响报告表提出的环境影响总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表所列项目建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及运行管理中应做好的重点工作
    （一）严格按照报告表要求落实水环境污染防治措施，施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。生活污水经预处理设施处理后进入园区污水管网 。运营期印刷机清洗废水经一体化污水处理系统（1m³/d）处理达标后进入市政污水管网。食堂废水同其他生活污水经预处理池（5m³/d）处理达标后进入市政污水管网。
    （二）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施，确保各项大气污染物排放达到国家和地方有关标准。施工期通过设置围挡、洒水降尘、加强覆盖等措施做好施工扬尘防治工作。运营期印刷废气通过封闭印刷车间（高3m，面积为50㎡）、负压收集、两级活性炭吸附装置处理、15m高排气筒排放等方式处理后达标排放。食堂油烟经风量为5000m³/h以上的集气罩收集、油烟净化器处理后引至楼顶排放。
    （三）严格按照报告表要求，优化布局，强化声环境保护措施，通过选用低噪设备、设置减震垫、安装消音器、夜间不生产（22:00-次日6:00）、加强管理等措施降噪，确保厂界噪声达标。

（四）严格按照报告表要求，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物污染防治措施。施工期建筑垃圾分类收集、分类存放、分类回收，并将能回收利用的及时外售至废品回收公司处理，不能回收部分及时清运至区住建局指定场所进行处理。尽量避开雨季开挖土石方，及时回填，避免土石方长时间堆放。施工场地建排水沟和沉砂池，雨水经沉砂池沉清后外排。施工完成后，尽快采取绿化措施进行迹地恢复。营运期边角废料、废包装材料、不合格产品、废油墨桶等一般固废经新建固废间（10㎡）暂存，定期外售给废品收购站。生活垃圾、污泥等固体废物定期交由环卫部门处理。废机油、废机油桶、废活性炭、废抹布等危险废物通过密闭容器收集后暂存于危废暂存间（10㎡），定期交由有资质单位进行处置。
    （五）严格按照报告表要求落实地下水污染防治措施，按照重点防渗区（印刷加工车间、事故应急池、危废暂存间、油墨暂存间）、一般防渗区（预处理池、一体化污水处理设施、一般固废间）和简单防渗区（原料暂存区、成品区及厂区内除重点防渗区、一般防渗区以外区域）采取分区防渗措施，防止地下水污染。
    （六）全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施，严格遵守各类环保规章制度及法律、法规要求。厂区内严禁烟火，避免摩擦撞击，严格落实火灾风险防范措施。重点防渗区地面铺设抗渗混凝土+2mm厚环氧树脂，油品放置于不锈钢防渗托盘上，避免油品泄露。同时设置泄漏应急处理设备和合适的收容材料等泄漏风险防范器具。厂区内设置容积不低于38m³的事故应急池1个，消防废水，事故清洗废水经收集后进入事故应急池暂存，由专用运污车运输至专业处理机构进行处置。加强监测管理及日常环保管理，防止事故性排放，确保稳定运行、达标排放和环境安全。

按照相关要求并结合实际制定切实有效的突发环境事件应急预案并完成备案。
    （七）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划。依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。在项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。
    三、项目以纸箱工作车间为边界外延设置50m的卫生防护距离，该范围内今后不得迁入居住、行政办公、学校等环境敏感目标。

四、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

五、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目发生实际排污行为之前，必须依法申领排污许可证，并按证排污，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设及营运期间的环境保护监督检查工作。你公司依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市昭化生态环境局

2021年6月3日